Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение

следующих рекомендаций:

засовы должны быть чистыми без следов смазки;

не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита;

использовать для засовов и кулачка смазку WD-40

5. Техническое обслуживание

Защелки Полис 15 не нуждаются в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке.

Для предотвращения замерзания засовов в зимнее время рекомендуется смазывание засовов и кулачка смазкой WD-40.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 1год.

При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине  изготовителя замок подлежит бесплатному ремонту или замене.

Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей   защелки.

Не подлежит гарантийной замене защелка с механическими дефектами и  доработками корпуса.

Штамп ОТК

Дата продажи___________________          Штамп продавца

Электромеханическая

защелка

ПОЛИС 15

накладная

Паспорт

ООО НПФ "Витек"

410033 г. Саратов, пр.50-лет Октября,101

Тел/факс (8452) 43-19-16

Тел (8452) 43-19-17

e-mail: vitek@overta.ru, sarvitek@freeline.ru

http://www.sarvitek.ru

1.  Назначение

Электромеханическая защелка ПОЛИС 15 предназначена для установки на деревянные и металлические двери с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное  и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери. .  Защелка Полис 15 имеет исполнения:

Полис 15-01  - имеет цилиндровый механизм и ручку открывания

защелки изнутри помещения.

Полис 15-02  -  не имеет цилиндрового механизма. Имеет ручку                           открывания защелки изнутри помещения

2. Технические характеристики

1. Напряжение  открывания           - 12В., 0,8А.

2. Диаметр засова                          - 18мм.

3. Ход засова                                  - 16мм.

4. Габаритные размеры корпуса     - 110х64х30мм.

5. Рабочий диапазон температур   -    -40  -   + 60   градусов.

- Комплектность

1. Защёлка  электромеханическая    - 1шт.

2. Запорная планка                           -  1шт.

3. Цилиндровый механизм              -  1шт

4. Ключи                                           -   6шт.

5. Паспорт                                         -  1шт.

4.Рекомендации по установке

Защелка может быть установлена на двери открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления открывания  достигается перестановкой следующих  деталей:

кулачка – 1, оси кулачка – 2 (Рис.1)

Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности:

- отвинтите винты 3 крепления крышки и снимите крышку.

- выньте ось кулачка 2 и кулачок 1.

переверните кулачок и вставьте  в замок, совместив отверстие в кулачке с отверстием  для оси кулачка 4, вставьте в них ось кулачка  2

-   установите крышку, завинтите винты крепления крышки 3

Рис.1

1-кулачок                                         3-винты крепления крышки

2-ось кулачка                                   4-отверстия для оси кулачка

Для четкой работы защелки зазор между защелкой и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 2-4мм . Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке.